Technical Rider:						Stand: 10/2019

PA: mindestens 2x 2,5 KW (bis max. 200 Personen)

F.O.H: Basilisk benötigt mind. 20 freie Kanäle (2x Reserve)

- 6x AUX (4x Pre, 2x Post)

- 4-Band EQ (parametrische Mitten)

FX:

- 1x Digital Reverb

- 1x Digital Delay

Monitore:

- 4x Wedge 12“/1“

- 1x Drumfill 15“/1“

Stromversorgung: Zwei getrennte stabilisierte Stromkreise von höchstem Standard (230V, 16 Ampère auf der Bühne

Mic-Chart F.O.H.:

Channel		Instrument		Mic. / Trigger (Roland TD30)

1			Kick			AKG D112 / DI

2			Snare			Shure SM57

3			Hi Hat			AKG C391B

4			Tom 1			Sennheiser E 604 / DI

5			Tom 2			Sennheiser E 604 / DI

6			Tom 3			Sennheiser E 604 / DI

7			Tom 4 (Floortom)	Sennheiser E 604 / DI

8			Overhead left		AKG C391B

9			Overhead right		AKG C391B

10			Bass			DI

11			E-Guitar 1		Shure SM57

12			E-Guitar 2		Shure SM57

13			Keyboard left		DI

14			Keyboard right		DI

15			Vocals Ela		Sennheiser E 945 (bringen wir mit)*

16			Vocals Tommy		SM10A Headset+ Transmitter (bringen wir mit)*

17			Vocals Rudy		Shure Beta 58A (bringen wir mit)*

18			Vocals Diddi		Shure Beta 58A (bringen wir mit)*

19			Reserve

20			Reserve

*wird nur von uns verwendet!!!